# ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

без неисправностей .

Для диагностики системы управления ЭБУ таких автомобилей, достаточно только диагностического тестера и газоанализатора. Проверяем ошибки по тестеру, которые были заненсены в память при эксплуатации автомобилей. Для ЭБУ Микас если были кода неисправности: 

53 – неисправность датчика угловой синхронизации; 
54 – неисправность датчика положения распределительного вала; 
62 – неисправность ОЗУ; 
132- неисправность 1 форсунки (КЗ на землю); 
231- неисправность в цепи зажигания 1 (обрыв); 
234- неисправность в цепи зажигания 4 (обрыв), 
не обращаем внимания. Коды неисправности 132 или 231,234 могут оставаться в памяти и при стирании ошибок диагностическим прибором. Стираются они из памяти только при отключении питания ЭБУ, т.е после отсоединения аккумулятора. 

53 и 54 кода заносятся в память практически всегда при заводке автомобиля. Далее проверяем основные параметры ЭБУ и сверяем их с данными для стандартного автомобиля: 

AIR- массовый расход воздуха; 
AUACC- напряжение бортовой сети; 
FREQX- частота вращения на холостом ходу; 
INJ- длительность импульса подачи топлива; 
JQT-расход топлива; 
JUFRXX- уставка частоты вращения коленвала на холостом ходу; 
RCOD- коэффициент коррекции СО (смещение); 
RCOK- коэффициент коррекции (коэффициент); 
RXX- признак режима ограничения минимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя; 
SSM- уставка положения регулятора дополнительного воздуха; 
TNR- положение дроссельной заслонки; 
TAIR- температура поступающего воздуха; 
TWAT- температура охлаждающей жидкости; 
UOZXX- уставка угла опережения зажигания; 
UOZOC- поправка угла опережения зажигания. 

Далее проверяем работоспособность РХХ (РДВ) диагностическим тестером, войдя в режим управления и изменяя уставку положения регулятора дополнительного воздуха. При нормально прогретом двигателе в районе 150- 160 шагов и исправном регуляторе должна начаться отсечка подачи топлива и двигатель начинает работать с перебоями. 

Затем проверяем идентичность работы форсунок, поочередно отключая их и наблюдая за падением оборотов двигателя. При нормально работающих форсунках падение оборотов двигателя должно быть в пределах 100-120 оборотов. 

Проводим анализ баланса цилиндров и проверяем динамику двигателя. 

Затем регулируем содержание СО, СН в отработавших газах. Регулировка производится изменением параметров RCOD и RCOK . Содержание СО необходимо по возможности доводить для двигателя в пределах 0,6 – 0,9 %. Содержание СН должно быть при этом не выше 400 единиц ррм. Но при регулировке СО есть еще один параметр, который может многое о чем рассказать. Так как все системы управления, датчики по контролю за работой двигателя направлены для того чтобы оптимизировать состав топливновоздушной смеси, т.е. создать стехоометрическую смесь то в параметры автомобиля заложен параметр VALF – соотношение состава смеси. 

Параметр VALF отображает результаты ЭБУ по управлению системой автомобиля для создания стехоометрическогог состава смеси. 

Из опыта если данный параметр находится в пределах 1,020- 1,023, при всех нормальных остальных параметрах, рассмотренных раньше, то система управления автомобиля и состояние двигателя соответствуют всем требованиям. 

По окончании диагностики КМСУД проверяем наличие ошибок занесенных в ЭБУ, и если изменялись параметры и присутствует код 65- неисправность записи в энергонезависимую память в неактивном состоянии, то стираем ошибки из памяти. Код 65 заносится при изменении параметров у 99% ЭБУ. 

На этом вся диагностика КМСУД закончена.