Двухмассовые  маховики  ( DMF ) .

Исправность   двухмассового маховика должна всегда  проверяться при замене сцепления .   Необходимо  определить  наличие утечки смазки , царапины , образование цветов побежалости , величину радиального зазора подшипника  (осевого смещения  вторичной массы ) , величину свободного хода ( т.е. угол вращения , на который первичная и вторичная массы  могут провернуться в направлении друг против друга до момента , при котором  дуговые пружины начинают сопротивляться  приложенной нагрузке ) , измерить угол наклона вторичной массы по отношению к первичной , проверить геометрию фрикционной поверхности маховика .

Необходимо оценить  может ли данная деталь  использоваться в течение всего срока службы нового сцепления .

При возникновении даже малейших сомнений в целостности и исправности узла рекомендуется заменить  двухмассовый маховик . При установке нового маховика  необходимо использовать только новый крепеж и обязательно контролировать  правильность положении  установочных  штифтов .  Не допускается какая-либо механическая обработка и не допускается также установка узла , если в процессе работы было допущено падения маховика на твердую поверхность .