ABS¦АБС Bosh 2S Общая информация Лампа АБС¦ABS загорается когда происходит сбой системы. Самодиагностика на этой системе АБС¦ABS отсутствует. Последовательность правильной работы Включите зажигание. Лампочка АБС¦ABS должна загореться. Заведите двигатель. Лампа должна потухнуть когда пойдет заряд аккумулятора. Проверка цепи лампы АБС¦ABS Включите зажигание. Лампочка АБС¦ABS должна загореться. Если не загорелась : выключите зажигание. Проверьте предохранитель. Разъедените разъем блока управления АБС¦ABS Включите зажигание. Лампочка АБС¦ABS должна загореться. Если не загорелась : выключите зажигание. Соедените 29-й контакт разъема с землей. Включите зажигание. Лампочка АБС¦ABS должна загореться. Если не загорелась : выключите зажигание. Проверьте проводку и лампу.

Датчик АБС¦ABS Предварительная проверка Проверьте подшипник ступицы на люфт. Проверьте датчики АБС¦ABS на механические повреждения . Визуально проверьте кольца датчиков АБС¦ABS на отсутствие грязи или дефектов на поверхности. Проверка воздушного зазора Техническая информация Воздушный зазор Перед 0,2-1,5мм Зад 0,5-1,5мм Момент затяжки Перед 8 Nm Зад 15 Nm Поставьте один зуб кольца датчика напротив датчика АБС¦ABS. Проверьте воздушный зазор между датчиком и кольцом. Для переднеприводного автомобиля(FWD): не регулируется зазор датчиков. Для полноприводного автомобиля(4WD) : не регулируется зазор передних датчиков. Если снимали или меняли: Затяните усилием указанным в таблице.

Регулировка задних дачиков полноприводного автомобиля. Убедитесь что зажигание выключено. Проверьте воздушный зазор. Разъедените разъем датчика. Снимите датчик. Снимите регулировочную шайбу (А) , если необходимо. Почините датчик Затяните усилием указанным в таблице.

Проверка сопротивления - перед Техническая информация Контакты Датчик сопротивление 4 и 5(FWD) Левый 900-1300 Ом 4 и 22 (4WD) Левый 900-1300 Ом 11 и 21 Правый 900-1300 Ом Убедитесь что зажигание выключено. Разъедените разъем блока управления (ECU). Проверьте на разъеме сопротивление между контактами . Если полученные значения не соответствуют табличным:

Разъедените разъем датчика АБС¦ABS. Проверьте сопротивление между контактами датчика. Если полученное значение соответствует табличному:проверьте проводку. Если полученное значение не соответствует табличному: датчик неисправен . Повторите проверку для других датчиков.

Проверка сопротивления - зад Техническая информация Контакты Датчик сопротивление 7 и 9 Левый 900-1300 Ом 24 и 26 Правый 900-1300 Ом Убедитесь что зажигание выключено. Разъедените разъем блока управления (ECU). Проверьте на разъеме сопротивление между контактами . Если полученные значения не соответствуют табличным:

Разъедените разъем датчика АБС¦ABS. Проверьте сопротивление между контактами датчика. Если полученное значение соответствует табличному:проверьте проводку. Если полученное значение не соответствует табличному: датчик неисправен . Повторите проверку для других датчиков.

Проверка напряжения - перед Техническая информация Контакты Датчик Напряжение 4 и 5(FWD) Левый 0,1 V перем. 4 и 22 (4WD) Левый 0,1 V перем. 11 и 21 Правый 0,1 V перем. Убедитесь что зажигание выключено. Поднимите автомобиль. Разъедените разъем блока управления (ECU). Поставьте вольтметр на измерение переменного тока. Раскрутите колесо до 60-ти оборотов в минуту. Проверьте напряжение между контактами разъема. Если полученные значения не соответствуют табличным:

Разъедените разъем датчика АБС¦ABS. Раскрутите колесо до 60-ти оборотов в минуту. Проверьте напряжение между контактами датчика. Если полученное значение соответствует табличному:проверьте проводку. Если полученное значение не соответствует табличному: датчик неисправен . Повторите проверку для других датчиков.

Проверка напряжения - зад Техническая информация Контакты Датчик Напряжение 7 и 9 Левый 0,1 V перем. 24 и 26 Правый 0,1 V перем. Убедитесь что зажигание выключено. Поднимите автомобиль Разъедените разъем блока управления (ECU). Поставьте вольтметр на измерение переменного тока. Раскрутите колесо до 60-ти оборотов в минуту. Проверьте напряжение между контактами разъема. Если полученные значения не соответствуют табличным:

Разъедените разъем датчика АБС¦ABS. Раскрутите колесо до 60-ти оборотов в минуту. Проверьте напряжение между контактами датчика. Если полученное значение соответствует табличному:проверьте проводку. Если полученное значение не соответствует табличному: датчик неисправен . Повторите проверку для других датчиков.

Проверка формирующей волны - перед Техническая информация Контакты Датчик 7 и 9 Левый 24 и 26 Правый Убедитесь что зажигание выключено. Поднимите автомобиль. Разъедените разъем блока управления (ECU). Подсоедените осцилограф к контактам разъема. поверните колесо . Проверьте формирующую волну датчика. Если полученные значения не соответствуют табличным: Разъедените разъем датчика АБС¦ABS. Поверните колесо. Проверьте формирующую волну на контактах датчика. Если формирующая волна соответствует спецификации:проверьте проводку. Если полученное значение не соответствует табличному: датчик неисправен . Повторите проверку для других датчиков.

Проверка формирующей волны - зад Техническая информация Контакты Датчик 4 и 5(FWD) Левый 4 и 22 (4WD) Левый 11 и 21 Правый Убедитесь что зажигание выключено. Поднимите автомобиль. Разъедените разъем блока управления (ECU). Подсоедените осцилограф к контактам разъема. поверните колесо . Проверьте формирующую волну датчика. Если полученные значения не соответствуют табличным: Разъедените разъем датчика АБС¦ABS. Поверните колесо. Проверьте формирующую волну на контактах датчика. Если формирующая волна соответствует спецификации:проверьте проводку. Если полученное значение не соответствует табличному: датчик неисправен . Повторите проверку для других датчиков.

Реле Проверочная операция системы реле Техническая информация Контакты Состояние Сопротивление 30 и 87 Аккумуляторная батарея отключена бесконечность 30 и 87а Аккумуляторная батарея отключена 0 30 и 87 Аккумуляторная батарея подключена 0 30 и 87а Аккумуляторная батарея подключена бесконечность + от аккумулятора к контакту 86 - от аккумулятора к контакту 85 Заметка: Убедитесь что аккумулятор правильно подсоединен.Иначе реле может быть повреждена. Убедитесь что зажигание выключено. Выньте реле. Проверьте сопротивление между контактами. Подсоедените аккумулятор к реле. Проверьте сопротивление между контактами реле.

Проверка питающего напряжения Техническая информация Контакты Состояние Напряжение 87 и земля Зажигание выключено Напряжение аккумулятора 86 и земля Зажигание включено Напряжение аккумулятора Заметка: Защитное реле должно быть соответствйющим и правильно работать для проверки птающего напряжения. Убедитесь что зажигание выключено. Выньте реле. Проверьте напряжение между контактами разъема реле и землей. Включите зажигание. Проверьте напряжение между контактами разъема реле и землей. Если напряжение не соответствует спецификации проверьте проводку и предохранитель.

Проверочная операция реле насоса. Техническая информация Контакты Состояние Сопротивление 30 и 87 Аккумулятор отсоединен бесконечность 30 и 87 Аккумулятор подсоединен 0 + от аккумулятора к контакту 86 - от аккумулятора к контакту 85 Заметка: Убедитесь что аккумулятор правильно подсоединен.Иначе реле может быть повреждена. Убедитесь что зажигание выключено. Выньте реле. Проверьте сопротивление между контактами. Подсоедените аккумулятор к реле. Проверьте сопротивление между контактами реле.

Проверка питающего напряжения реле насоса Техническая информация Контакты Состояние Напряжение 87 и земля Зажигание выключено Напряжение аккумулятора 86 и земля Зажигание включено Напряжение аккумулятора Заметка: Защитное реле должно быть соответствйющим и правильно работать для проверки птающего напряжения. Убедитесь что зажигание выключено. Выньте реле. Проверьте напряжение между контактами разъема реле и землей. Включите зажигание. Проверьте напряжение между контактами разъема реле и землей. Если напряжение не соответствует спецификации проверьте проводку и предохранитель.

Проверочная операция защитного реле. Техническая информация Контакты Состояние Сопротивление 30 и 30а Аккумулятор отсоединен бесконечность 30 и 30а Аккумулятор подсоединен 0 + от аккумулятора к контакту 86 - от аккумулятора к контакту 31 Заметка: Убедитесь что аккумулятор правильно подсоединен.Иначе реле может быть повреждена. Заметка: В защитном реле имеется защитный предохранитель. Убедитесь что зажигание выключено. Выньте реле. Проверьте сопротивление между контактами. Подсоедените аккумулятор к реле. Проверьте сопротивление между контактами реле.

Проверка питающего напряжения защитного реле Техническая информация Контакты Состояние Напряжение 30 и 31 Зажигание выключено Напряжение аккумулятора 86 и 31 Зажигание включено Напряжение аккумулятора Убедитесь что зажигание выключено. Выньте реле. Проверьте напряжение между контактами разъема реле и землей. Включите зажигание. Проверьте напряжение между контактами разъема реле и землей. Если напряжение не соответствует спецификации проверьте проводку и предохранитель.

Электронный блок управления Проверка питающего напряжения Техническая информация Контакты Напряжение 1 и земля Напряжение аккумулятора Убедитесь что зажигание выключено. Разъедените разъем ЭБУ (ECU). Включите зажигание. Проверьте напряжение между контактами разъема и землей. Если напряжение не соответствует спецификации проверьте проводку,предохранитель и защитное реле.

Проверка соединения с землей Техническая информация Контакты Сопротивление 10 и земля 0 20 и земля 0 34 и земля 0 Убедитесь что зажигание выключено. Отсоедените разъем ЭБУ (ECU). Проверьте сопротивление между контактами разъема и землей. Если сопротивление не соответствует спецификации проверьте проводку.

Гидравлический модулятор клапанов соленоида Проверка Техническая информация Контакт Клапан соленоида Сопротивление 1 и 12 Левый передний 0,7-1,7 Ом 3 и 12 Правый передний 0,7-1,7 Ом 5 и 12 Левый задний 0,7-1,7 Ом 7 и 12 Правый заднийй 0,7-1,7 Ом Убедитесь что зажигание выключено. Отсоедените разъем гидравлического модулятора. Проверьте сопротивление между контактами гидравлического модулятора.

Насос Проверочная операция Заметка: Не включайте насос более чем на 2 секунды. Убедитесь что зажигание выключено. Отсоедените разъем ЭБУ (ECU). Выньте реле насоса. Соедените 30-й и 87-й контакты на разъеме реле через выключатель. Замкните выключатель. Насос должен включится. Если нет:Проверьте землю гидравлического модулятора.

Датчик тормоза(BPP) Проверка Техническая информация Контакт Состояние Напряжение 25 и земя Педаль выжата 0 25 и земля Педаль отпущена Напряжение аккумулятора Убедитесь что зажигание выключено. Отсоедените разъем ЭБУ(ECU). Включите зажигание. Проверьте напряжение между контактом разъема и землей. Нажмите на педаль , проверьте напряжение.

Гидравлическая система Прокачка Заметка: Производитель рекомендует прокачивать под давлением специальным приспособлением.Если нет такого приспособления, последовательность процедуры должна быть такой: Убедитесь что зажигание выключено. Убедитесь что уровень в бачке по максимуму. Прокачайте в последовательности : Левый зад, правый зад, левый перед, правый перед. Оденьте трубочку на штуцер прокачки и опестите конец в банку. Нажмите сильно на педаль тормоза 2 или 3 раза. Откройте штуцер прокачки. Выжмите педаль полностью. Закройте штуцер прокачки усилием примерно 9 Nm. Отпустите педаль. Повторяйте операцию до тех пор пока не выйдет весь воздух. Поддерживайте уровень жидкости в бачке. Долейте до максимума.